## Slide 1
SSH PAD TERMINAL
Android 平板原生 SSH 客户端 · 中文 IME 真·可用
Sprint 2 完成 · v1.0
st6098770633 · 2026-06-24

## Slide 2
01 · PROBLEM
平板 + 中文 IME，主流 SSH 工具集体翻车
Termius、Termux 等在 Android 平板上用中文拼音，五个长期被忽视的边角问题：
InputType.TYPE_NULL
IME 候选词、拼音删除、光标移动全废
→ 用户看不到拼音候选条，按方向键无效
NO_SUGGESTIONS 一刀切
中文 / 日文 / 韩文候选词不显示
→ 看似干净，IME 无法做拼音 composing
物理键盘 + IME 双链路
同一个按键被发送两次
→ 外接键盘时远端 bash 看到重复字符
退格键不分组合状态
拼音中按退格会误删远端
→ 拼到一半想改一个字，整个 vim 文本被吃了
取消输入（ESC）误判为提交
多余的换行 / 空格发到 SSH，远端 Vim 状态被打乱
→ "我想取消拼音"和"我想退出 vim"在客户端是同一个事件，但语义完全不同
02 / 12

## Slide 3
02 · GOAL
一个命题：解耦 Android IME 与终端键盘
让中文拼音 IME 在远程 SSH 会话里像本地输入一样工作。
Android IME 体系
InputConnection 抽象
composingText / commitText
deleteSurroundingText
finishComposingText
候选词、联想、撤销、IME 内部事
「我还没决定要发什么」
终端键盘体系
KeyEvent.onKeyDown
物理键 / 蓝牙键盘
Ctrl / Alt 修饰符
DEL / 方向键 / 功能键
可打印字符 / 控制信号 / ANSI 转义
「我有一个确定要发的字节」
KeyMapper
Send / Swallow / Ignore
03 / 12

## Slide 4
03 · ARCHITECTURE
数据流与模块划分
单 Activity + Compose UI + Coroutine + Channel；Sprint 2 引入 SSHJ Transport 抽象
↓ 出方向：SSH → 屏幕
SSH Server
→
SshSession
→
emulator
→
屏幕
↑ 入方向：用户输入 → SSH
物理键 / IME
→
KeyMapper / IC
→
SshSession
→
SSH Server
节流防爆栈：refreshSignal = Channel<Unit>(CONFLATED)
串行 outbound：writeExecutor 单线程，避免字节交错
模块划分
terminal/
IME 与渲染：TerminalView / InputConnection / KeyMapper
Termux terminal-emulator 0.118（黑盒核心）
ssh/
Sprint 2 真 SSH：SSHJ 0.38 + BouncyCastle 1.78
SshClient / SshSession / SshTransport 4-方法窄接口
data/
KeyStoreManager AES-256-GCM
AppPreferences + SAF 私钥
ui/
Compose 装配
Config / TerminalPane / LogPanel
~1900 行 Kotlin · ~1000 行测试 · 20/20 测试绿 · 21 个源文件
04 / 12

## Slide 5
04 · KEY DECISIONS
关键技术决策（一）
所有自研冲动，都被有意识地拦截
✗ WRONG
从零自研终端渲染
Canvas + ANSI 状态机
+ 双缓冲 + CJK 双宽字符
+ 选择区域 / 行折叠
+ 256color / TrueColor
+ 退格与本地回显一致性
→ 至少 3-6 个月 + 多年 bug 维护，
把核心差异化（IME）拖到 Sprint 5 之后
✓ CORRECT
黑盒引入 Termux terminal-emulator
com.termux:terminal-emulator v0.118
(Apache 2.0)
项目代码只负责三件事：
1. TerminalView 的输入处理
2. InputConnection 的 IME 对接
3. SSH 数据流的接入
→ 释放出 100% 精力做 IME 差异化
Sprint 0 末就能跑通真 Vim 渲染
架构约束：terminal-emulator 黑盒使用 · 任何修改其内部的冲动都必须先开 Issue 讨论 · PR 违反直接关
05 / 12

## Slide 6
04 · KEY DECISIONS
IME 体系修复：InputType + Gboard 竞态
Sprint 2 接入真 SSH 后才暴露的两层 bug，一并修掉
A. InputType 修复 — TerminalView.onCreateInputConnection
// ✗ 错误：IME 候选词、删除、光标移动全废
outAttrs.inputType = InputType.TYPE_NULL
// ✗ 错误：中文 IME 的候选词 UI 被吞
or InputType.TYPE_TEXT_FLAG_NO_SUGGESTIONS
// ✓ 正确：允许 IME 自由工作
outAttrs.inputType = TYPE_CLASS_TEXT
or TYPE_TEXT_VARIATION_NORMAL
or TYPE_TEXT_FLAG_MULTI_LINE
outAttrs.imeOptions = IME_FLAG_NO_EXTRACT_UI
提交记录
1d3b62a fix(ime): drop VISIBLE_PASSWORD/
NO_SUGGESTIONS so Chinese IME can compose
修复了什么
· Gboard / 搜狗可以显示候选词
· 拼音 composing 状态正常上报
· 中文 / 日文 / 韩文 IME 不再被屏蔽
· 不显示全屏提取 UI（不挡终端）
B. Gboard 竞态修复 — userInImeContext 锁存标志
Gboard 取消拼音的同一事务里：
1. setComposingText("") → isComposing 翻成 false
2. deleteSurroundingText(1, 0)
如果不锁存：deleteSurroundingText 看到非组合
→ 把 0x7F (DEL) 发到 SSH → 远端被误删
如果锁存：deleteSurroundingText 走 IME 通道
→ 远端毫发无损
锁存规则
TerminalInputConnection 维护独立
userInImeContext 标志
一旦进过 composing / commit / finish，
锁存保持 true
直到一次真正的非
→ 11 个测试用例钉死（含 Gboard 套件）
06 / 12

## Slide 7
04 · KEY DECISIONS
SSH 接口：4 方法窄接口 + 单线程 outbound
解耦 SSHJ 700 行 Channel 抽象 + 避免字节交错
SshTransport — 4 方法窄接口
interface SshTransport {
fun write(bytes: ByteArray, offset: Int, length: Int)
fun readBytes(): ByteArray
fun resizePty(cols: Int, rows: Int)
fun close()
}
SSHJ Channel = 700 行抽象类
30+ 抽象方法
mock 出来既脆弱又跟 sshj 版本强耦合
→ 抽出 SshTransport 接口
生产 ChannelTransport / 测试 FakeTransport
SSHJ 升级时只动 ChannelTransport
单线程 outbound
SSHJ OutputStream.write 不能并发
两次 keystroke 字节会交错
→ writeExecutor 单线程串行
write + resizePty 走同一条队列
8 个测试钉死顺序 / empty / close 幂等
Auth sealed class
sealed class Auth
PasswordAuth(host, port, user, pass)
PublicKeyAuth(host, port, user, keyFile)
→ 策略接口 SshAuthProvider
新增认证方式编译期强制覆盖
PEM（RSA + Ed25519）round-trip 测试 ✓
07 / 12

## Slide 8
04 · KEY DECISIONS
长连接可靠性：keepalive + SO_TIMEOUT + 友好错误
移动网络 NAT 静默吃路径 → 30 s 心跳 + 60 s socket 超时 + 用户可读英文
① SSH keepalive
30s
SSHJ Connection.setKeepAlive(30)
主动探测，挡住 60-120s NAT 超时
→ 多数移动网络在这条主动探测上暴露
② SO_TIMEOUT 兜底
60s
SshConfig.SO_TIMEOUT_MS = 60_000
即便 keepalive 也丢，readInto 不再永久阻塞
→ SocketTimeoutException 抛出而非冻屏
③ 友好错误
SshErrorMessages.friendly()
Throwable → 单行可读英文
"Connection timed out. Check your
network and the server's address."
→ 17 个测试覆盖全分支
sshj 双层 wrap + 自引用 cause 不死循环
+ AppLog 写 filesDir/app.log（256KB 轮转）+ Logcat 镜像 + ConnectionLogPanel 一键复制
08 / 12

## Slide 9
04 · KEY DECISIONS
凭据存储：Keystore + SAF 私钥
Plan C 加密 slot：密码进 Android Keystore AES-256-GCM，私钥走 SAF 私有目录
密码（KeyStoreManager）
AES-256-GCM
· KeyStoreManager.encrypt(pass) → 12B IV ‖ ciphertext
· Base64 写入 AppPreferences.KEY_ENCRYPTED_PASSWORD
· Key 由 AndroidKeyStore 守护，应用拿不到 raw key
· 解密后的明文只活几毫秒，saveConfig 后立即
password = "" 清本地 state
威胁边界
✓ 防其他普通应用读私钥
✗ 不防：root 设备 / adb backup 迁移 / 调试器附加
→ 可选升级：setUserAuthenticationRequired(true) 生物识别
私钥（SAF + filesDir/keys）
PEM round-trip
· SAF OpenDocument → filesDir/keys/*.pem
· 文件名走 sanitizeFileName 防止路径穿越
· PublicKeyAuthProvider 解析 RSA + Ed25519
· 5 个测试：Ed25519 / RSA PKCS#8 PEM round-trip
host key 校验 — v1.0 暂不实现
SshClient 默认装 PromiscuousVerifier
· 有意取舍：v1.0 优先验证能不能连上
· MITM 防护留给 Sprint 3 的 TOFU known_hosts
SSHJ 0.38 + BouncyCastle 1.78.1 + BouncyCastleBootstrap 幂等注册 JCE provider
09 / 12

## Slide 10
05 · PROGRESS
Sprint 进度 + 测试覆盖
4 个 Sprint · 80+ 单元测试 · 4 个测试类 · 9/9 绿
0
基础设施
Gradle 8.9 + JDK 17 + AGP 8.7.3
集成 Termux terminal-emulator v0.118
深色 Compose UI 骨架
1
IME 核心
TerminalInputConnection (Gboard userInImeContext 锁存)
KeyMapper.KeyResolution (Send / Swallow / Ignore)
MockEchoSession · KeyStoreManager · AppPreferences
1.5
UI 接线
ConfigScreen 接入数据层 + SAF 私钥导入
音量键调字号持久化
2
真 SSH（当前）
SSHJ 0.38 + BouncyCastle · xterm-256color + ECHO/ICANON
SshClient / SshSession / SshTransport (4 方法窄接口)
AppLog + ConnectionLogPanel + CrashHandler
测试覆盖
TerminalInputConnectionTest
11 用例 · IME 5 方法 + Gboard 竞态
KeyEventRoutingTest
10 用例 · 物理键路由决策表
AppPreferencesTest
11 用例 · 数据层 + 加密 blob 边界
SshErrorMessagesTest
17 用例 · Throwable → 友好文案
SshSessionWriteTest
8 活跃 + 4 @Ignore · 写顺序 / empty / close 幂等
AppLogTest / ConnectionDraftTest
15 用例 · 日志轮转 + 草稿不误清
PublicKeyAuthProviderTest
5 用例 · Ed25519 / RSA PKCS#8 round-trip
SshConfigTest · 6 用例 · 默认值 pin
10 / 12

## Slide 11
06 · ROADMAP
路线图：Sprint 2.5 → 3 → 4+
v1.0 已可配主机 / 加密存密码 / 导入私钥 / 调字号 / 看日志复制
Sprint 2.5
短期 · 1 周内
□ 4 个 @Ignore 的 readInto 时序用例补全
□ OpenSSH 7/8/9 + dropbear / busybox sshd
兼容性矩阵
□ KeyStoreManager 真机冒烟
□ TerminalViewCrashTest 回归用例
Sprint 3
P3 · 2-4 周
□ known_hosts TOFU store
□ 多主机列表 + 分组 + 增删改
□ 横屏布局优化
□ 命令 Snippet 收藏
□ 真实错误事件（区分用户断 vs 异常断）
Sprint 4+
P4 · 远期
□ SFTP 文件管理
□ 端口转发
□ 跳板 / ProxyJump
□ Mosh（最后评估）
□ TrueColor 终端类型
□ 鼠标协议（xterm mouse modes）
v1.0 已可：配主机 · 加密存密码 · 导入私钥 · 调字号 · 重连持久化 · 看诊断日志与崩溃栈并复制
11 / 12

## Slide 12
Q & A
欢迎讨论 · 反馈 · Issue · PR
Resources
Repo
github.com/st6098770633/ssh-pad-terminal
Docs
README.md · implementation_plan.md · test_plan.md · docs/REVIEW_2026-06-24.md
Owner
@st6098770633 · License TBD · private 仓库
Run
./gradlew :app:testDebugUnitTest # 测试
./gradlew :app:assembleDebug # 出包
./gradlew :app:installDebug # 安装
Thanks.
st6098770633 · 2026-06-24 · 献给所有在平板上被中文 IME 折磨过的开发者
12 / 12